privind aprobarea Condiţiilor tehnice, juridice şi organizatorico-economice referitoare la realizarea comunicaţiilor electronice către/de la Serviciul 112

În temeiul art. 14 alin. (1) din Legea cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 nr. 174 din 25 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.231-237, art. 533), art.8 alin.(1), art.9 alin.(1) lit.a) și u), art.10 alin.(1) lit.a), art.64 din Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.155), cu modificările şi completările ulterioare, pct.14 şi pct.15 lit.b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art.917), Consiliul de Administraţie

HOTĂRĂŞTE:

# Se aprobă Condiţiile tehnice, juridice şi organizatorico-economice referitoare la realizarea comunicaţiilor electronice către/de la Serviciul 112, conform Anexei.

# Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Preşedintele Consiliului						Grigore VARANIŢA

de Administraţie

Membrul Consiliului

de Administraţie								Corneliu JALOBA

Anexă

la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al

Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

nr. 	din

CONDIŢIILE TEHNICE, JURIDICE ŞI ORGANIZATORICO-ECONOMICE REFERITOARE LA REALIZAREA COMUNICAŢIILOR ELECTRONICE CĂTRE/DE LA SERVICIUL 112

- DISPOZIŢII GENERALE

- Condiţiile tehnice, juridice şi organizatorico-economice referitoare la realizarea comunicaţiilor electronice către/de la Serviciul 112 (în continuare – Condiții) au fost elaborate de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (în continuare – ANRCETI) în conformitate cu prevederile Legii cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 nr.174 din 25 iulie 2014.

- Prezentele Condiții stabilesc modul de organizare a comunicațiilor electronice necesare pentru asigurarea comunicării, prin intermediul apelurilor telefonice, dintre utilizatorii de servicii publice de comunicații electronice (în continuare – utilizatori) și Serviciul 112.

- Serviciul 112, în comun cu furnizorii de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice, vor identifica și alte posibilități tehnice de realizare a comunicării dintre utilizatori și Serviciul 112 (bazate pe soluții web, aplicații suprapuse accesului la Internet, etc.).

- În sensul prezentelor Condiții, următorii termeni se definesc astfel:

- Furnizor de tranzit – S.A. „Moldtelecom”, furnizor de rețele și servicii publice de comunicații electronice care oferă altor furnizori de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice din Republica Moldova și Serviciului 112, în mod neîntrerupt, servicii de interconectare cu rețeaua sa în vederea tranzitului comutat al traficului către și, după caz, de la numărul 112;

- capacitate a legăturii de interconectare – capacitate definită pentru legătura de interconectare şi pentru punctul de acces corespunzător la care Serviciul 112 doreşte să se conecteze, exprimată de regulă, în cazul conexiunilor prin tehnologia TDM, ca multiplu de 2 Mbit/s;

- clădire a Furnizorului de tranzit – construcţie în care se află comutatorul Furnizorului de tranzit la care se realizează interconectarea cu Serviciul 112 şi repartitorul principal al Furnizorului de tranzit;

- colocare fizică – modalitate de colocare în care Serviciului 112 i se oferă posibilitatea de a instala echipamentul său în spațiul Furnizorului de tranzit și presupune accesul direct al Serviciului 112 la echipamentul colocat;

- colocare virtuală – modalitate de colocare în care Serviciului 112 i se oferă posibilitatea de a instala echipamentul său în același spațiu în care funcționează echipamentele Furnizorului de tranzit, de regulă fără construirea unei structuri cu rol de protecție ce le-ar separa, și nu presupune accesul direct al Serviciului 112 la echipamentul colocat, operarea acestuia fiind realizată de Furnizorul de tranzit;

- colocare distantă – modalitate de colocare care presupune instalarea de către Serviciul 112 a echipamentelor sale în spații ce nu aparțin sau nu sînt operate de Furnizorul de tranzit;

- legătură de interconectare – legătură fizică între punctul de acces al Serviciului 112 şi punctul de acces al rețelei publice de comunicații electronice a Furnizorului de tranzit;

- cartelă SIM (Subsciber Identification Module) – cartelă, în care este încorporat un circuit integrat ce stochează informaţia despre IMSI (International Mobile Subscriber Identity), informaţia despre MSISDN (Mobile Station ISDN Number), informaţia relevantă autentificării şi criptării, setul de servicii la care utilizatorul final are acces, altă informaţie. După caz, prin Cartelă SIM se va subînțelege o cartelă U-SIM (Universal Subscriber Identity Module), o cartelă UICC (Universal Integrated Circuit Card) sau o cartelă R-UIM (Removable User Identity Module);

- punct de acces – interfaţă fizică, repartitor principal ori element tehnic echivalent al Serviciului 112 sau al rețelei publice de comunicații electronice a Furnizorului de tranzit sau al unei reţele publice de comunicații electronice a unui alt furnizor, la nivelul căreia poate fi realizată interconectarea;

- punct de interconectare – punct fizic localizat pe legătura de interconectare, unde reţeaua publică de comunicații electronice a Furnizorului de tranzit se interconectează cu Serviciul 112 sau cu o altă reţea publică de comunicaţii electronice;

- serviciu de tranzit comutat – serviciu oferit de Furnizorul de tranzit ce constă în transportul traficului către numărul 112 preluat de la un punct de interconectare cu o reţea publică de comunicații electronice şi transferul acestuia către un punct de interconectare cu Serviciul 112 și invers;

- spaţiu al Furnizorului de tranzit – imobil deţinut de Furnizorul de tranzit, în care se includ clădirea Furnizorului de tranzit și alte construcţii ale acestuia;

- spaţiu utilitar al Furnizorului de tranzit – spaţiul ocupat de facilităţile care sînt strict necesare bunei funcţionări a echipamentelor active ale Furnizorului de tranzit şi desfăşurării activităţii personalului Furnizorului de tranzit, precum şi spaţiul minim necesar pentru accesul la aceste facilități sau la echipamentele active;

- spaţiu colocabil – spaţiul Furnizorului de tranzit din care s-au scăzut spaţiul ocupat de echipamentele active ale Furnizorului de tranzit şi spaţiul utilitar al Furnizorului de tranzit;

- spaţiu colocat – spaţiu colocabil care a fost alocat Serviciului 112 pentru colocare;

- testare – operațiune prin care se realizează un set de acțiuni ce trebuie efectuate și încheiate cu succes pentru validarea legăturilor de interconectare și, respectiv, a serviciului de tranzit comutat, potrivit dispoziţiilor prezentelor Condiții.

- În cuprinsul prezentelor Condiții sînt, de asemenea, aplicabile definiţiile relevante prevăzute de Legea cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 nr.174 din 25 iulie 2014, Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 și Regulamentul cu privire la interconectare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr.12 din 31 ianuarie 2009.

II. CONECTAREA SERVICIULUI 112 LA REŢEAUA PUBLICĂ DE COMUNICAȚII ELECTRONICE A FURNIZORULUI DE TRANZIT

- Conectarea Serviciului 112 cu reţelele publice de comunicații electronice din Republica Moldova, în vederea preluării apelurilor către numărul 112, se realizează prin intermediul reţelei publice de comunicații electronice a Furnizorului de tranzit.

- Apelurile către numărul 112 inițiate atît în rețeaua Furnizorului de tranzit, cît și în orice altă rețea publică de telefonie din Republica Moldova, interconectată cu rețeaua Furnizorului de tranzit, vor fi transportate de către Furnizorul de tranzit către punctul de interconectare al rețelei sale cu Serviciul 112. Aceste prevederi nu se răsfrîng asupra comunicațiilor electronice către alte numere geografice și/sau nongeografice utilizate de Serviciul 112 pentru asigurarea funcționalității sale.

- În cazul în care există o justificare economică și tehnică, Serviciul 112 poate, cu derogare de la prevederile pct.7 din prezentele Condiții, să încheie, în condițiile legislației în vigoare, acorduri de interconectare directă cu oricare dintre furnizorii de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice autorizați din Republica Moldova în vederea preluării comunicațiilor electronice inițiate din rețelele acestora către numărul 112.

- Sistemul de semnalizare pe canal comun nr.7 și/sau pe baza protocolului SIP (Session Initiation Protocol – Protocol de Iniţializare a Sesiunii) utilizat pentru interconectare și punctele de interconectare între Serviciul 112 şi reţeaua publică de comunicații electronice a Furnizorului de tranzit se vor stabili de comun acord și vor face obiectul acordului de interconectare dintre aceștia. Furnizorul de tranzit va oferi, la solicitarea Serviciului 112, facilitățile și serviciile necesare realizării efective a interconectării în conformitate cu prezentele Condiții.

- Interconectarea între rețelele publice de comunicații electronice din Republica Moldova și rețeaua Furnizorului de tranzit în vederea transmiterii apelurilor către/de la numărul 112 se va efectua în baza punctelor, legăturilor de interconectare și sistemelor de semnalizare existente între aceste părți.

- În vederea identificării punctelor de semnalizare din reţeaua Serviciului 112 şi pentru transmiterea mesajelor de semnalizare, ANRCETI va atribui Serviciului 112, la solicitarea acestuia, coduri ale punctelor de semnalizare naţionale speciale.

- Furnizorul de tranzit va pune la dispoziţia Serviciului 112 următoarele opţiuni de interconectare:

- interconectare directă, care se realizează prin intermediul unei legături de interconectare între punctul de acces al rețelei Serviciului 112 şi punctul de acces al rețelei publice de comunicații electronice a Furnizorului de tranzit;

- interconectare cu circuit extins, care se realizează prin intermediul unei legături suplimentare între punctul de acces al Furnizorului de tranzit la care s-a realizat deja interconectarea şi un alt punct de acces al Furnizorului de tranzit la care se doreşte interconectarea. În acest caz, legătura de interconectare va fi delimitată de punctul de acces al Serviciului 112 şi punctul de acces al Furnizorului de tranzit la care se doreşte interconectarea.

- Interconectarea, atît directă, cît şi interconectarea cu circuit extins, va fi oferită în următoarele forme:

  - în spaţiul Serviciului 112, în cazul în care punctul de interconectare va fi situat pe repartitorul Furnizorului de tranzit, aflat în spaţiul Serviciului 112;

  - la un punct intermediar, în cazul în care punctul de interconectare va fi situat atît în afara spaţiului Serviciului 112, cît şi în afara spaţiului Furnizorului de tranzit;

  - în spaţiul Furnizorului de tranzit, în cazul în care punctul de interconectare va fi situat pe repartitorul Serviciului 112, aflat în spaţiul Furnizorului de tranzit.

- Serviciul 112 poate opta pentru oricare dintre opțiunile și formele de interconectare prevăzute la pct.12 și pct.13 din prezentele Condiții, Furnizorul de tranzit fiind obligat să îi pună la dispoziţie cel puţin una dintre acestea, potrivit ordinii de prioritate specificate de Serviciul 112.

- În cazul în care există echipamente ale Serviciului 112 disponibile pentru interconectare colocate deja în spaţiul Furnizorului de tranzit, acesta din urmă va oferi interconectarea, la cererea Serviciului 112, utilizînd echipamentele existente.

- În cazul în care există o legătură fizică între spaţiul Furnizorului de tranzit şi spaţiul Serviciului 112, la cererea Serviciului 112, Furnizorul de tranzit va oferi interconectarea prin utilizarea legăturii fizice respective.

- În cazul în care există o legătură fizică între spaţiul Furnizorului de tranzit şi un punct intermediar unde realizarea interconectării este tehnic fezabilă, Furnizorul de tranzit va oferi, la cererea Serviciului 112, interconectarea la acel punct.

- Furnizorul de tranzit va furniza legăturile de interconectare la capacitatea şi caracteristicile tehnice solicitate de Serviciul 112, în măsura posibilităţilor tehnice.

- Numărul și capacitatea legăturilor de interconectare ce urmează a fi instalate şi dispunerea geografică a acestora vor fi stabilite de către Serviciul 112, pe baza previziunilor de trafic existente şi a altor elemente de previzionare a potenţialelor situaţii de urgenţă, astfel încît să se asigure în condiţii optime preluarea şi rutarea apelurilor de urgenţă.

- În cazul modificării arhitecturii interne a reţelei Furnizorului de tranzit, în sensul stabilirii unor noi comutatoare de tranzit sau eliminării unora dintre cele stabilite prin contract, numărul, capacitatea şi dispunerea geografică a legăturilor de interconectare se vor modifica în mod corespunzător. Termenii şi condiţiile în care se pot efectua modificări ale arhitecturii de interconectare vor fi stabilite prin contractul încheiat între Serviciul 112 şi Furnizorul de tranzit.

- Serviciul 112 şi Furnizorul de tranzit instalează şi operează segmentele legăturii de interconectare determinate de punctele proprii de acces şi punctul de interconectare.

- În cazul colocării virtuale, Furnizorul de tranzit va instala și va opera segmentul legăturii de interconectare cuprins între punctul de acces al Furnizorului de tranzit și punctul pînă la care Serviciul 112 are acces la legătura de interconectare.

- La cererea Serviciului 112, Furnizorul de tranzit va suplimenta capacitatea legăturii de interconectare doar cu o capacitate minimum necesară, fezabilă din punct de vedere tehnic.

- Termenul pentru livrarea unei capacităţi suplimentare a legăturii de interconectare este de cel mult 30 de zile de la data primirii de către Furnizorul de tranzit a unei cereri în acest sens.

- Atunci cînd se oferă interconectarea în spațiul Furnizorului de tranzit, acesta va pune la dispoziţie Serviciului 112 următoarele opțiuni de colocare:

- colocare fizică sau virtuală în clădirea Furnizorului de tranzit;

- colocare fizică sau virtuală în alte construcții din spațiul Furnizorului de tranzit.

- Serviciul 112 poate opta pentru oricare dintre opțiunile de colocare prevăzute la pct.25 din prezentele Condiții, Furnizorul de tranzit fiind obligat să îi pună la dispoziție cel puțin una dintre acestea, potrivit ordinii de prioritate specificate de Serviciul 112.

- Colocarea fizică se va realiza, de regulă, în același spațiu în care funcționează echipamentele Furnizorului de tranzit, fără construirea unei structuri cu rol de protecție.

- În cazul colocării fizice, din motive de siguranță a echipamentelor sale, Serviciul 112 poate construi (sau solicita construirea) din cont propriu camere, împrejmuiri sau alte structuri similare cu rol de protecție.

- În cazul colocării fizice, Furnizorul de tranzit trebuie să permită Serviciului 112, timp de 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămînă pe durata întregului an calendaristic, accesul la spațiul alocat, precum și la toate celelalte resurse tehnice necesare instalării, conectării, funcționării și întreținerii corespunzătoare a echipamentelor relevante pentru funcționarea Serviciului 112, inclusiv la spațiile amenajate pentru parcarea autovehiculelor sau pentru repaus și odihnă.

- Colocarea virtuală se va realiza în același spațiu în care funcționează echipamentele Furnizorului de tranzit, fără construirea unei structuri cu rol de protecție, dacă părțile nu se înțeleg altfel.

- În cazul colocării fizice sau virtuale, Furnizorul de tranzit va oferi Serviciului 112 acces neînsoțit la spațiul colocat, dacă acesta nu solicită altfel.

- În cazul colocării distante, Furnizorul de tranzit va oferi Serviciului 112 extensia cablului de la repartitorul principal al Furnizorului de tranzit la spațiul unde este amplasat echipamentul Serviciului 112 în scopul interconectării rețelelor acestora.

- Furnizorul de tranzit va oferi Serviciului 112 orice alte facilități necesare pentru colocare, cum ar fi electricitate, aer condiționat, căldură și facilități de mutare a echipamentelor.

- Tarifele lunare maxime pe care Furnizorul de tranzit le poate percepe Serviciului 112 pentru folosinţa spaţiilor alocate pentru colocare vor fi în corespundere cu tarifele asociate serviciului de colocare, stipulate în Oferta prevăzută la pct.43 din prezentele Condiții.

- Tarifele prevăzute la pct.34 din prezentele Condiții nu includ tarifele pentru pregătirea spaţiului colocabil şi pentru asigurarea tuturor celorlalte resurse tehnice necesare instalării, conectării, funcţionării şi întreţinerii corespunzătoare a echipamentelor relevante, aparţinînd Serviciului 112, care vor fi stabilite în conformitate cu prevederile pct.50, pct.51 și pct.52 din prezentele Condiții.

- Informațiile privind spațiile colocabile, opțiunile de colocare și condițiile de oferire a serviciilor de colocare vor fi incluse în Oferta prevăzută la pct.43 din prezentele Condiții.

- Orice modificare adusă de Furnizorul de tranzit reţelei sale sau spaţiilor în care se realizează interconectarea, care ar putea afecta serviciile furnizate Serviciului 112, va fi notificată Serviciului 112, cu cel puţin 3 luni înainte de efectuarea modificării în cauză. Termenul de notificare poate fi prelungit sau redus numai cu acordul ANRCETI, în funcţie de împrejurările concrete ale cazului, la solicitarea temeinic motivată a Serviciului 112 sau a Furnizorului de tranzit. În situaţia prelungirii termenului, Furnizorul de tranzit nu va putea efectua modificarea reţelei sale sau a spaţiilor în care se realizează interconectarea înainte de împlinirea noului termen de notificare. În toate cazurile, termenul de notificare nu poate fi mai mic de 30 de zile.

- Desfiinţarea unui comutator de tranzit va fi notificată Serviciului 112 de către Furnizorul de tranzit cu cel puțin 6 luni înainte de desfiinţare.

- În cazul unor operaţiuni de reamenajare sau modernizare a reţelei sale, inclusiv în cazul prevăzut la pct.38 din prezentele Condiții, Furnizorul de tranzit este obligat să ia toate măsurile pentru ca Serviciul 112 să beneficieze în continuare de interconectare, în condiţii echivalente celor iniţiale.

- În cazul în care Furnizorul de tranzit intenţionează să realizeze o reconfigurare a reţelei sale, pe baza planurilor sale de dezvoltare tehnologică sau de afaceri, echipamentul instalat în spaţiul alocat Serviciului 112 poate fi reinstalat într-un alt spaţiu prin relocare numai în următoarele condiţii:

- relocarea să permită interconectarea în condiţii echivalente celor asigurate de colocarea în spaţiul iniţial;

- operaţiunile de relocare să se efectueze din contul Furnizorului de tranzit;

- relocarea să se realizeze numai după notificarea acestei intenţii, în scris, Serviciului 112, cu cel puţin 3 luni înainte;

- În cazul defectării oricărei utilităţi furnizate de Furnizorul de tranzit, inclusiv a segmentului legăturii de interconectare instalate de Furnizorul de tranzit, în maxim o oră de la notificarea defecţiunii de către Serviciul 112 sau de la momentul la care defecţiunea a ajuns la cunoştinţa Furnizorului de tranzit pe orice altă cale, Furnizorul de tranzit va demara activităţile necesare pentru localizarea şi remedierea defecţiunii.

- Cheltuielile aferente remedierii defecţiunilor vor fi suportate în întregime de Furnizorul de tranzit, cu excepţia cazului în care se dovedeşte că Serviciul 112 este răspunzător de defecţiunea produsă.

- În termen de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii de către Serviciul 112 a configuraţiei iniţiale a legăturilor de interconectare, Furnizorul de tranzit este obligat să pună la dispoziţia Serviciului 112 o ofertă privind serviciile de interconectare cu reţeaua publică de comunicații electronice pe care o operează în vederea asigurării comunicaţiilor către/de la numărul național unic pentru apeluri de urgență 112 (în continuare – Oferta), care va cuprinde cel puţin setul minim de servicii stabilit prin prezentele Condiții, dar și condiţiile în care aceste servicii vor fi oferite Serviciului 112. Condițiile incluse în Ofertă nu pot fi mai puțin avantajoase decît cele incluse în ofertele de referință pentru interconectare și acces ale Furnizorului de tranzit.

- Oferta trebuie să fie suficient de detaliată pentru a asigura că Serviciul 112 nu va trebui să plătească pentru resurse care nu sînt necesare Serviciului 112 pe care le-a solicitat.

- Furnizorul de tranzit 112 va furniza în Ofertă informaţii detaliate privind setul de parametri relevanţi pentru calitatea serviciilor oferite Serviciului 112.

- Oferta va cuprinde o descriere detaliată a specificaţiilor tehnice ale punctelor de acces ale Furnizorului de tranzit, prin referire, acolo unde este cazul, la standardele relevante, în ceea ce priveşte: interfaţa electrică şi fizică, interfaţa de transmisie, interfaţa de semnalizare, acolo unde este necesar, informaţii despre capacităţile funcţionale oferite prin interfeţe.

- Furnizorul de tranzit va preciza în Ofertă următoarele elemente referitoare la legăturile de interconectare oferite: tipurile de legături de interconectare, tehnologia de transport pe care se bazează legăturile de interconectare oferite, condiţiile de furnizare a legăturilor de interconectare și a spațiilor colocabile asociate, care să includă cel puţin termenele, tarifele şi nivelurile de calitate oferite.

- Furnizorul de tranzit va prevedea în Ofertă termenele de remediere a defecţiunilor.

- Furnizorul de tranzit are obligaţia de a oferi Serviciului 112, la solicitarea acestuia, accesul la toate serviciile necesare pentru realizarea, modificarea şi exploatarea interconectării între reţeaua publică de comunicații electronice a Furnizorului de tranzit şi Serviciul 112, astfel încît să fie posibilă realizarea comunicaţiilor electronice către și, după caz, de la numărul 112 în conformitate cu dispoziţiile prezentelor Condiții.

- Furnizorul de tranzit are obligaţia de a practica pentru serviciile incluse în Ofertă tarife fundamentate în funcţie de costuri calculate conform metodologiei de calcul al costurilor incrementate ascendente (bottom-up) pe termen lung (BU LRIC).

- Furnizorul de tranzit are obligaţia de a transmite ANRCETI toate tarifele care vor fi aplicate pentru serviciile necesare realizării, modificării şi exploatării interconectării între reţeaua publică de comunicații electronice a Furnizorului de tranzit şi Serviciul 112, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii de interconectare din partea Serviciului 112, însoțite de descrierea detaliată a serviciilor respective, precum şi a metodelor utilizate pentru stabilirea acestor tarife.

- Orice modificare a tarifelor stabilite se poate realiza doar cu consultarea prealabilă a ANRCETI.

- Termenul maxim de negociere în vederea încheierii contractului de interconectare între Serviciul 112 şi Furnizorul de tranzit este de 10 zile lucrătoare de la data punerii la dispoziţie a Ofertei.

- În termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de interconectare, Furnizorul de tranzit va transmite ANRCETI o copie a acestuia.

- Furnizorul de tranzit are obligaţia de a analiza opţiunile de interconectare cuprinse în cererile ulterioare încheierii contractului de interconectare transmise de Serviciul 112 şi de a elabora soluţiile tehnice pentru implementarea interconectării, pe care le va comunica Serviciului 112, în cel mult 20 de zile de la data primirii cererilor respective.

- Furnizorul de tranzit va asigura implementarea modificărilor contractului de interconectare, în special în ceea ce privește conectarea la puncte de acces noi sau suplimentare, acordarea capacităților suplimentare a legăturii de interconectare și/sau a spațiilor suplimentare de colocare, în termen de cel mult 30 de zile de la data modificării acestuia, dacă contractul nu prevede un alt termen.

- În cazul modificării sau completării prevederilor contractului de interconectare, termenul de negociere este de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii.

- Furnizorul de tranzit va transmite ANRCETI orice modificare sau completare a contractului de interconectare, în termen de 3 zile lucrătoare de la data de la care acestea au survenit.

III. CONECTAREA ALTOR REŢELE PUBLICE DE COMUNICAȚII ELECTRONICE CU REŢEAUA FURNIZORULUI DE TRANZIT ÎN VEDEREA REALIZĂRII COMUNICAŢIILOR CĂTRE/DE LA SERVICIUL 112

- Furnizorul de tranzit va asigura transportul prin reţeaua sa a traficului către numărul 112 originat atît în rețeaua proprie cît și cel preluat din reţelele publice de comunicații electronice ale altor furnizori de la punctele de interconectare corespunzătoare şi transferul acestuia către Serviciul 112 prin punctul de interconectare a rețelei Furnizorului de tranzit cu Serviciul 112.

- Furnizorul de tranzit va asigura atît terminația în rețeaua sa cît și, în conformitate cu acordul de interconectare încheiat între părți, tranzitul traficului inițiat de la numărul 112 cu destinația în alte rețele publice de telefonie interconectate cu rețeaua sa, preluat de la Serviciul 112 prin punctul de interconectare a rețelei Furnizorului de tranzit cu Serviciul 112.

- În vederea asigurării transportului traficului inițiat de la numărul 112 către utilizatori, Serviciul 112 poate beneficia de servicii de terminare și/sau tranzit comutat al traficului oferite de oricare alt furnizor de rețele și servicii publice de comunicații electronice autorizat din Republica Moldova, în baza unui acord de interconectare încheiat în acest sens, în condițiile legislației în vigoare.

- Comunicațiile electronice realizate de la alte numere geografice și/sau nongeografice utilizate de Serviciul 112 se vor realiza în baza contractelor de furnizare a serviciilor publice de comunicații electronice, încheiate, în condițiile legislației în vigoare, cu Furnizorul de tranzit și/sau cu oricare alt furnizor de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice.

- Furnizorul de tranzit nu va percepe, de la alți furnizori, tarife/plăți pentru serviciile de interconectare în vederea tranzitului comutat al traficului către numărul 112.

- Furnizorii de reţele și/sau servicii publice de comunicații electronice au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura în mod neîntrerupt transmiterea către numărul 112 a apelurilor de urgență, prin utilizarea, acolo unde este cazul, a serviciilor de tranzit comutat furnizate de Furnizorul de tranzit, inclusiv a apelurilor efectuate de la numerele active în reţeaua proprie pe baza unor acorduri de roaming, a apelurilor efectuate de la posturile telefonice publice cu plată și a apelurilor efectuate prin intermediul terminalelor telematice destinate persoanelor cu dezabilități de auz şi/sau vorbire, după caz, prin alte mijloace de comunicaţii electronice (fax, SMS, MMS), inclusiv de la terminale fără cartele SIM.

- Furnizorii de reţele și/sau servicii publice de comunicații electronice vor asigura prioritar primirea şi retransmiterea apelurilor de urgență către numărul 112, indiferent dacă aceste apeluri sînt iniţiate în reţeaua proprie sau în alte reţele publice de telefonie, inclusiv în cazul în care abonatul are sold negativ sau numărul este suspendat.

- Pentru asigurarea rutării apelurilor către numărul 112, furnizorii de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice au obligația de a introduce codul național de destinație ”22” al mun. Chișinău, în conformitate cu PNN, în mesajele de semnalizare pentru toate apelurile inițiate în propria rețea de telefonie fixă cu destinația numărului 112.

- Furnizorii de reţele publice de telefonie vor suporta propriile costuri determinate de originarea şi transmiterea apelurilor către numărul unic pentru apeluri de urgență 112, în conformitate cu prezentele Condiții.

- Furnizorii de reţele și/sau servicii publice de comunicații electronice nu datorează Serviciului 112 tarife/plăți pentru serviciul de interconectare în vederea terminării traficului la numărul 112.

- Serviciul 112 va achita Furnizorului de tranzit și/sau altor furnizori de rețele și servicii publice de telefonie tarife/plăți pentru serviciile de interconectare în vederea tranzitului comutat și/sau terminării traficului inițiat de la numărul 112, în conformitate cu acordurile de interconectare încheiate între părți, în condițiile legislației în vigoare.

IV. DISPOZIŢII FINALE

- Furnizorul de tranzit are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru a asigura implementarea în propria reţea a configuraţiei legăturilor de interconectare solicitată de Serviciul 112, conform programului de migrare stabilit de Serviciul 112, precum şi a tuturor serviciilor necesare în vederea asigurării funcţionării comunicaţiilor electronice către și, după caz, de la numărul 112, în conformitate cu dispoziţiile prezentelor Condiții și alte acte emise în acest sens.

- După realizarea interconectării cu Serviciul 112, Furnizorul de tranzit va oferi, în termene proxime, altor furnizori de reţele și/sau servicii publice de telefonie accesul la Serviciul 112 prin intermediul serviciului de interconectare în vederea terminării apelurilor către numărul 112 și, după caz, va oferi Serviciului 112 servicii de terminare și/sau de tranzit a apelurilor inițiate de la numărul 112 cu destinația în propria rețea și/sau în alte rețele publice de telefonie.

- Serviciul 112 va implementa un sistem-pilot şi va coordona procedurile de testare în vederea remedierii eventualelor disfuncţionalităţi identificate cu privire la realizarea comunicațiilor electronice către/de la numărul 112, potrivit dispoziţiilor prezentelor Condiții.

- Serviciul 112 transmite furnizorilor de reţele și/sau servicii publice de telefonie, pentru coordonare, calendarul implementării sistemului-pilot şi al efectuării procedurilor de testare, conform Planul de acţiuni privind implementarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 03 martie 2016.

- Furnizorii de reţele și/sau servicii publice de telefonie au obligaţia de a participa la efectuarea testelor, în condiţiile stabilite de Serviciul 112, şi de a colabora la soluţionarea operativă a disfuncţionalităţilor şi incompatibilităţilor identificate cu privire la realizarea comunicațiilor electronice către/de la numărul 112.

- Comunicațiile electronice către/de la numărul 112 la nivel naţional, în conformitate cu dispoziţiile prezentelor Condiții, se vor realiza după finalizarea testelor prevăzute la pct.72 din prezentele Condiții.

- Prezentele Condiţii se interpretează de către ANRCETI şi se aplică în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

- Serviciul 112 și furnizorii de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice eventuală neînţelegere în legătură cu îndeplinirea obligațiilor stabilite în prezentele Condiții,iar în caz de eșec, vor apela în instanţele de judecată ale Republicii Moldova.

- Prezentele Condiţii se completează de drept cu dispoziţiile legislaţiei şi reglementările Republicii Moldova în vigoare emise în acest sens.

V. RESPONSABILITĂŢI

- Nerespectarea prezentelor Condiţii conduce la aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova.