cu privire la aprobarea Condiţiilor tehnice de transmitere a informaţiei de localizare primară în cazul apelurilor la numărul unic de urgență 112

În temeiul art. 15 alin. (3) din Legea cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 nr. 174 din 25 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.231-237, art. 533), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) lit. a) și u), art. 10 alin. (1) lit. a) și art. 64 din Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 155), cu modificările şi completările ulterioare, pct. 14 şi pct. 15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 917), Consiliul de Administraţie

HOTĂRĂŞTE:

# Se aprobă Condiţiile tehnice de transmitere a informaţiei de localizare primară în cazul apelurilor la numărul unic de urgență 112, conform Anexei.

# Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Preşedintele Consiliului						Grigore VARANIŢA

de Administraţie

Membrul Consiliului

de Administraţie								Corneliu JALOBA

Anexă

la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al

Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

nr. 	din

CONDIŢIILE TEHNICE DE TRANSMITERE A INFORMAŢIEI DE LOCALIZARE PRIMARĂ ÎN CAZUL APELURILOR LA NUMĂRUL UNIC DE URGENȚĂ 112

- DISPOZIŢII GENERALE

- Condiţiile tehnice de transmitere a informaţiilor de localizare primară în cazul apelurilor la numărul unic de urgență 112 (în continuare – Condiții) sînt elaborate de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (în continuare – ANRCETI) în conformitate cu prevederile Legii cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112 nr.174 din 25 iulie 2014.

- Prezentele Condiții stabilesc modul de organizare a transmiterii către Serviciul 112 a informației de localizare primară în cazul apelurilor la numărul unic de urgență 112 (în continuare – numărul 112), precum și de oferire a accesului Serviciului 112 la bazele de date ale abonaților la serviciul public de telefonie.

- În sensul prezentelor Condiții, următorii termeni se definesc astfel:

- cartelă SIM (Subsciber Identification Module) – cartelă, în care este încorporat un circuit integrat ce stochează informaţia despre IMSI (International Mobile Subscriber Identity), informaţia despre MSISDN (Mobile Station ISDN Number), informaţia relevantă autentificării şi criptării, setul de servicii la care utilizatorul final are acces, altă informaţie. După caz, prin Cartelă SIM se va subînțelege o cartelă U-SIM (Universal Subscriber Identity Module), o cartelă UICC (Universal Integrated Circuit Card) sau o cartelă R-UIM (Removable User Identity Module);

- cod naţional de destinaţie – secvenţă de cifre de lungimi variabile, care oferă informaţii privind aria geografică în care este situat punctul terminal al rețelei;

- identitatea liniei apelante – numărul geografic sau nongeografic în format național prevăzut în PNN sau în formatul țării de origine al apelantului în roaming;

- IMEI (International Mobile Equipment Identity) – numărul internațional de identitate al echipamentului terminal mobil;

- număr independent de locaţie – număr nongeografic din PNN utilizat pentru furnizarea accesului la reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice în puncte terminale fixe sau nomade;

- PNN – Planul Național de Numerotare aprobat prin Ordinul Ministerului Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor nr.15 din 04 martie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.78-80, art.298).

- serviciu independent de locaţie – serviciu public de telefonie furnizat, în principal, la puncte fixe pentru care localizarea echipamentului terminal al abonatului căruia i s-a asignat numărul de către furnizorul serviciului de telefonie nu este în mod necesar asociată permanent cu un anumit punct terminal al reţelei;

- testare – operațiune prin care se realizează un set de acțiuni ce trebuie efectuate și încheiate cu succes pentru validarea transmiterii informației de localizare primară și de identificare a apelantului, potrivit dispoziţiilor prezentelor Condiții.

- În cuprinsul prezentelor Condiții sînt, de asemenea, aplicabile definiţiile relevante prevăzute de Legea cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 nr.174 din 25 iulie 2014 și Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007.

- INFORMAŢIA DE LOCALIZARE PRIMARĂ ÎN REŢELELE PUBLICE DE COMUNICAȚII ELECTRONICE MOBILE

- Informația de localizare primară în rețelele publice de comunicații electronice mobile reprezintă date de forma unui șir de cifre care identifică în mod unic o celulă (Cell ID) și, acolo unde există mai multe sectoare, un sector de celulă (Cell ID/Sector ID) din rețeaua publică de comunicații electronice mobile din care este inițiat un apel către numărul 112.

- Furnizorii de reţele și/sau servicii publice de comunicații electronice mobile sînt obligaţi în mod gratuit să asigure expedierea către Serviciul 112 a informaţiei privind localizarea primară a terminalului apelantului, în momentul conectării apelului către numărul 112, indiferent de tipul rețelei, de tehnologia sau echipamentul terminal utilizat, de modalitatea de plată a serviciilor, chiar și în cazul în care abonatul are sold negativ sau numărul este suspendat sau în cazul în care furnizorul apelantului nu are acoperire în zona respectivă, sau terminalul apelantului nu conține o cartelă SIM funcțională, pentru toate categoriile de apeluri ce au ca destinație numărul 112, inclusiv de la numere portate în rețeaua proprie și de la numere active în rețeaua proprie pe baza unor acorduri de roaming.

- Apelurile către numărul 112 inițiate de la echipamentele terminale ale abonaților aflați într-o zonă din afara ariei de acoperire a propriei rețele vor fi preluate de către furnizorii de rețele și/sau servicii publice de telefonie mobilă care asigură furnizarea serviciului în acea zonă, cu condiția că echipamentul terminal să fie compatibil din punct de vedere tehnic cu rețeaua din zona respectivă.

- Furnizorii de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice mobile sînt obligați să asigure localizarea terminalului mobil al apelantului și în cazul în care abonatul a inclus opțiunea „număr ascuns”.

- Furnizorii de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice mobile vor transmite apelurile către Serviciul 112, conținînd, în mesajele aferente sistemului de semnalizare, inclusiv informația de localizare primară, informația despre numărul de telefon de la care se efectuează apelul către numărul 112 în cazul utilizării în terminalul apelantului a unei cartele SIM funcționale, precum și, după caz, codul de identificare al furnizorului care deservește numărul de la care se efectuează apelul, prin rețeaua S.A. „Moldtelecom”, în calitate de furnizor de tranzit, care are obligația de a transmite aceste informații către Serviciul 112, fără a le modifica.

- În cazul încheierii, în condițiile legislației în vigoare, de către Serviciul 112 a acordurilor de interconectare directă cu oricare dintre furnizorii de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice mobile, cei din urmă vor transmite apelurile direct către Serviciul 112 conținînd, în mesajele aferente sistemului de semnalizare, inclusiv informația de localizare primară, informația despre numărul de telefon de la care se efectuează apelul în cazul utilizării în terminalul apelantului a unei cartele SIM funcționale, precum și, după caz, codul de identificare al furnizorului care deservește numărul de telefon de la care se efectuează apelul.

- Pentru transmiterea informaţiei de localizare primară, furnizorii de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice mobile vor utiliza cîmpul „Location Number” din mesajul IAM al sistemului de semnalizare pe canal comun nr. 7, componenta ISUP.

- Pentru transmiterea către Serviciul 112 a informației despre numărul de telefon de la care se efectuează apelul către numărul 112 și a codului de identificare a furnizorului care deservește numărul de telefon respectiv, furnizorii de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice mobile vor utiliza cîmpul „Calling Party Number” din mesajul IAM al sistemului de semnalizare pe canal comun nr. 7, componenta ISUP.

- Fiecare dintre furnizorii de reţele și/sau servicii publice de comunicații electronice mobilă are obligaţia de a pune în mod gratuit la dispoziţia Serviciului 112, în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării inițiale a acestuia, o bază de date ce va conţine informaţii despre celulele şi sectoarele de celulă din reţeaua proprie. Baza de date va include cel puţin următoarele cîmpuri:

  - identificatorul celulei și, după caz, al sectorului de celulă;

  - latitudinea amplasamentului antenei;

  - longitudinea amplasamentului antenei;

  - azimutul antenei;

  - deschiderea antenei;

  - raza estimativă de acoperire a antenei;

  - banda de frecvențe în care emite antena.

- Orice alte informaţii necesare pentru determinarea localizării terminalului apelantului în rețelele publice de comunicații electronice mobile, precum şi caracteristicile cîmpurilor incluse în baza de date prevăzută la pct. 13 din prezentele Condiții vor fi stabilite de către Serviciul 112 de comun acord cu furnizorii de reţele și/sau servicii publice de comunicații electronice mobile.

- Modalitatea de determinare a razei estimative de acoperire va fi propusă de către furnizorii de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice mobile și agreate cu Serviciul 112.

- Informația de localizare primară expediată Serviciului 112 va respecta exact denumirea identificatorului celulei și al sectorului de celulă, transmisă în cîmpul prevăzut la pct.13 subpunctul 1) din prezentele Condiții.

- Furnizorii de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice mobile vor transmite ANRCETI o descriere a formatului complet al bazei de date prevăzută la pct.13 din prezentele Condiții, precum şi a oricăror modificări ale acestuia, în termen de 10 zile lucrătoare de la stabilirea acestora.

- Furnizorii de reţele și/sau servicii publice de comunicații electronice mobile realizează şi administrează baza de date prevăzută la pct.13 din prezentele Condiții în format TXT, utilizînd ca separator de cîmpuri simbolul „#”.

- În cazul apelurilor de urgență în curs de soluționare, la solicitarea Serviciului 112, furnizorii de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice mobile au obligația de a pune la dispoziția acestuia orice informații pe care le dețin sau pe care le pot obține prin utilizarea sistemelor și echipamentelor din rețea, pentru determinarea cît mai exactă a localizării terminalului apelantului.

- Suplimentar față de informația de localizare primară, furnizorii de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice mobile au obligația de a lua toate măsurile necesare astfel încît să permită transmiterea, către Serviciul 112, în maxim 20 de secunde de la momentul inițierii apelului către numărul 112, a informației de localizare conținînd latitudinea și longitudinea care caracterizează poziția geografică în care se află echipamentul terminal al apelantului, cel puțin pentru apelurile inițiate de pe terminale mobile inteligente (de tip smartphone), inclusiv în cazul comunicațiilor electronice bazate pe tehnologiile VoLTE și VoWiFi.

- Bazele de date prevăzute la pct.13 din prezentele Condiții vor fi actualizate de fiecare furnizor de reţele și/sau servicii publice de comunicații electronice mobile pînă la data de 25 a fiecărei lunii sau mai frecvent, dacă apar modificări majore ale informaţiilor conţinute, prin retransmiterea integrală a bazei de date către Serviciul 112 în format electronic sau prin transmiterea informației de actualizare a bazelor de date prin intermediul canalelor de date securizate, conform modalității stabilite de comun acord între furnizorii de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice mobile și Serviciul 112.

- Pe baza informației de localizare primară parvenite de la furnizorul de rețele și/sau servicii de comunicații electronice mobile în momentul conectării apelului către numărul 112, Serviciul 112 va efectua o interogare a bazei de date prevăzute la pct.13 din prezentele Condiții și, în rezultatul prelucrării datelor disponibile în cadrul sistemului informațional automatizat al acestuia, va obține informația despre localizarea geografică a echipamentului terminal al utilizatorului de telefonie mobilă apelant, împreună cu toate caracteristicile suplimentare existente în baza de date.

- INFORMAŢIA DE LOCALIZARE PRIMARĂ ÎN REŢELELE PUBLICE DE COMUNICAȚII ELECTRONICE FIXE

- Informația de localizare primară în rețelele publice de comunicații electronice fixe reprezintă date de forma unui șir de cifre care identifică numărul de telefon de la care se efectuează apelul către numărul 112.

- Localizarea geografică a terminalului apelantului în rețele publice de comunicații electronice fixe, în cazul utilizării numerelor geografice, se realizează în principal prin asocierea identității liniei apelante cu adresa fizică de instalare a punctului terminal al rețelei.

- Furnizorii de reţele și/sau servicii publice de comunicații electronice fixe sau bazate pe tehnologia VoIP sînt obligaţi să asigure expedierea către Serviciul 112, în momentul conectării apelului către numărul 112, a identității liniei apelante pentru toate categoriile de apeluri iniţiate în propria reţea ce au ca destinație numărul 112, indiferent de tehnologia sau echipamentul terminal utilizat, de modalitatea de plată a serviciilor, chiar și în cazul în care abonatul are sold negativ sau numărul este suspendat, indiferent dacă acestea sînt iniţiate de la numerele date spre utilizare unor abonaţi sau de la telefoanele publice cu plată, inclusiv de la numerele portate în propria rețea.

- Furnizorii de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice fixe sau bazate pe tehnologia VoIP vor transmite apelurile către Serviciul 112, conținînd, în mesajele aferente sistemului de semnalizare, inclusiv informația despre numărul de la care se efectuează apelul către numărul 112, precum și, după caz, codul de identificare al furnizorului care deservește numărul de telefon de la care se efectuează apelul, prin rețeaua S.A. „Moldtelecom”, în calitate de furnizor de tranzit, care are obligația de a transmite aceste informații către Serviciul 112, fără a le modifica.

- În cazul încheierii, în condițiile legislației în vigoare, de către Serviciul 112 a acordurilor de interconectare directă cu oricare dintre furnizorii de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice fixe sau bazate pe tehnologia VoIP, cei din urmă vor transmite apelurile direct către Serviciul 112 conținînd, în mesajele aferente sistemului de semnalizare, inclusiv informația despre numărul de la care se efectuează apelul, precum și, după caz, codul de identificare al furnizorului care deservește numărul de la care se efectuează apelul.

- Pentru transmiterea către Serviciul 112 a informației despre numărul de telefon de la care se efectuează apelul către numărul unic 112 și, după caz, a codului de identificare a furnizorului care deservește numărul respectiv, furnizorii de rețele publice de comunicații electronice fixe sau bazate pe tehnologia VoIP vor utiliza cîmpul „Calling Party Number” din mesajul IAM al sistemului de semnalizare pe canal comun nr.7, componenta ISUP, iar în cazul utilizării protocolului SIP (Session Initiation Protocol – Protocol de Iniţializare a Sesiunii)  – cîmpul „Call ID”.

- Furnizorii de reţele și/sau servicii publice de comunicații electronice fixe sau bazate pe tehnologia VoIP au obligaţia de a pune în mod gratuit la dispoziţia Serviciului 112, în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării inițiale a acestuia, o bază de date ce va conţine numerele de telefon asociate cu adresele punctelor terminale ale rețelei unde este furnizat serviciul public de telefonie. Informaţiile din baza de date vor fi structurate pe cîmpuri, în ordinea următoare:

  - numărul de telefon în formatul național prevăzut în PNN, cu indicarea codului național de destinație;

  - una dintre mențiuni: număr geografic, număr independent de locație sau telefon public cu plată;

  - categoria străzii (bulevard, stradă, stradelă);

  - denumirea străzii;

  - numărul imobilului;

  - scara;

  - etajul;

  - apartamentul, biroul sau oficiul;

  - localitatea: satul, satul și comuna din care face parte, oraşul;

  - raionul sau municipiul.

- Alte informaţii necesare pentru determinarea localizării terminalului apelantului în rețelele publice de telefonie fixă, precum şi caracteristicile cîmpurilor incluse în baza de date prevăzută la pct.29 din prezentele Condiții vor fi stabilite de către Serviciul 112 de comun acord cu furnizorii de reţele publice de comunicații electronice fixe sau bazate pe tehnologia VoIP. Dacă o anumită adresă nu include careva din cîmpurile enumerate (blocul, apartamentul, etc.) sau dacă adresa indicată în baza de date a furnizorului nu include careva din cîmpurile enumerate (scara, etajul, etc.), aceste cîmpuri vor fi marcate cu semnul „-”.

- Serviciul 112 va transmite ANRCETI o descriere a formatului complet al bazei de date prevăzută la pct.29 din prezentele Condiții, precum şi a oricăror modificări ale acestuia, în termen de 10 zile lucrătoare de la stabilirea acestora.

- Bazele de date prevăzute la pct.29 din prezentele Condiții se administrează de către furnizorii de reţele și/sau servicii publice de comunicații electronice fixe sau bazate pe tehnologia VoIP, în format TXT, utilizînd ca separator de cîmpuri simbolul „#”.

- Bazele de date prevăzute la pct.29 din prezentele Condiții vor fi actualizate de fiecare furnizor de reţele publice de comunicații electronice fixe sau bazate pe tehnologia VoIP pînă la data de 25 a fiecărei luni sau mai frecvent, dacă apar modificări majore ale informaţiilor conţinute, prin retransmiterea integrală a bazei de date în format electronic sau prin transmiterea informației de actualizare a bazelor de date prin intermediul canalelor de date securizate, conform modalității stabilite de comun acord între furnizorii de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice fixe sau bazate pe tehnologia VoIP și Serviciul 112.

- Pe baza informației de localizare, transmise de furnizor în momentul conectării apelului către numărul 112, Serviciul 112 va efectua o interogare a bazei de date prevăzute la pct.29 din prezentele Condiții, obținînd informațiile despre adresa fizică de instalare a punctului terminal al rețelei publice de comunicații electronice fixe din care a fost inițiat apelul.

- În situaţia utilizării numărului independent de locație aferent serviciul public de telefonie furnizat la puncte nomade, concretizarea informației despre localizarea geografică a terminalului apelantului se va realiza inclusiv în baza informaţiei comunicate de către apelant în momentul primirii apelului de urgență de către Serviciul 112, coroborate cu informaţia de localizare primară și a informațiilor din bazele de date prevăzute la pct.29, pct.36 și pct.38 din prezentele Condiții.

- INFORMAȚIA DE IDENTIFICARE A APELANTULUI

- Furnizorii de servicii și/sau rețele publice de comunicații electronice mobile, fixe sau bazate pe tehnologia VoIP sînt obligați să asigure accesul în mod gratuit și în timp real a Serviciului 112 la baza de date de identificare ale propriilor abonați apelanți la numărul 112. Accesul va fi realizat prin intermediul canalelor de date securizate, conform modalității stabilite de comun acord între furnizori și Serviciul 112.

- Informația despre numele și adresa utilizatorului final de servicii publice de telefonie mobilă se va prezenta în măsura în care aceasta este disponibilă pentru furnizor.

- În cazul imposibilității de a asigura accesul conform prevederilor pct.36 din prezentele Condiții, furnizorii de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice fixe sau bazate pe tehnologia VoIP sînt obligați să transmită în mod gratuit Serviciului 112 bazele de date de identificare ale propriilor abonați.

- Bazele de date prevăzute la pct.36 și pct.38 din prezentele Condiții vor fi structurate în cîmpuri, în ordinea următoare:

- numărul de telefon al abonatului, în format național prevăzut în PNN sau în formatul țării de origine a abonatului apelant în roaming;

- informații cu privire la modalitatea de utilizare a serviciilor, care va cuprinde una din următoarele mențiuni:

- număr geografic, aferent serviciului furnizat la un punct terminal fixe,

- număr nongeografic, aferent serviciului furnizat la puncte terminale mobile;

- număr independent de locație, aferent serviciului furnizat la puncte terminale fixe sau nomade;

- număr geografic aferent serviciului furnizat la puncte terminale potențial nomade (în cazul conectării echipamentului terminal la rețeaua furnizorului prin intermediul tehnologiei VoIP, cu utilizarea numerelor geografice sau non-geografice independente de locație, iar setările rețelei nu restricționează utilizarea serviciilor doar la o adresă fizică);

- telefon public cu plată;

- numele abonatului persoană fizică, respectiv denumirea abonatului persoană juridică, după caz;

- prenumele abonatului persoană fizică;

- codul numeric personal al abonatului persoană fizică sau codul fiscal al persoanei juridice;

- în cazul serviciilor de telefonie mobilă, codul IMEI al terminalului utilizat;

- adresa domiciliului abonatului persoană fizică, respectiv adresa sediului abonatului persoană juridică, care va conține următoarele cîmpuri:

- categoria străzii (bulevard, stradă, stradelă)

- denumirea străzii;

- numărul imobilului;

- scara;

- etajul;

- apartamentul, biroul sau oficiul;

- localitatea: comuna, satul și comuna din care face parte, orașul;

- raionul sau municipiul.

- Alte informații necesare pentru determinarea identității apelantului, precum și caracteristicile cîmpurilor ce conțin informațiile prevăzute la pct.39 din prezentele Condiții vor fi stabilite de către Serviciul 112 în comun cu furnizorii de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice mobile, fixe sau bazate pe tehnologia VoIP. Dacă o anumită adresă nu include careva din cîmpurile enumerate (blocul, apartamentul, etc.) sau dacă adresa indicată în baza de date a furnizorului nu include careva din cîmpurile enumerate (scara, etajul, etc.), aceste cîmpuri vor fi marcate cu semnul „-”.

- Bazele de date prevăzute la pct.36 și pct.38 din prezentele Condiții se administrează de către furnizorii de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice, în format TXT, utilizînd ca separator de cîmpuri simbolul „#”, cu respectarea dispozițiilor pct.39 și pct.40 din prezentele Condiții.

- Furnizorii de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice vor transmite ANRCETI o descriere a formatului complet al bazelor de date prevăzute la pct.36 și pct.38, precum și a oricăror modificări ale acestora, în termen de 10 zile lucrătoare de la stabilirea acestora.

- Bazele de date prevăzute la pct.36 din prezentele Condiții vor fi actualizate în regim real, iar disponibilitatea anuală a acestora nu va fi mai mică de 99,9%, calculată începînd cu prima zi a fiecărui an calendaristic. Disponibilitatea va fi determinată ca diferența dintre perioada anului calendaristic și perioada totală de indisponibilitate raportată la perioada anului calendaristic, multiplicată la 100%.

- Bazele de date prevăzute la pct.38 din prezentele Condiții vor fi duplicate și actualizate pînă la data de 25 a fiecărei luni sau mai frecvent, dacă apar modificări majore ale informațiilor conținute, prin retransmiterea integrală a bazei de date în format electronic sau prin transmiterea informației de actualizare a bazelor de date prin intermediul canalelor de date securizate, conform modalității stabilite de comun acord între furnizorii de rețele publice de telefonie fixă și Serviciul 112.

- Bazele de date prevăzute la pct.29 și la pct.38 pot fi concatenate și transmise sub forma unei baze de date unice.

- Furnizorii de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice vor crea condiții tehnice pentru Serviciul 112 de a putea identifica în timp real furnizorul din rețeaua cărui se efectuează apelul către numărul 112. În acest scop în mesajele de semnalizare va fi inserat codul de identificare a furnizorului din rețeaua căruia este efectuat apelul, în condițiile stabilite de Sistemul 112 după consultarea furnizorilor.

- DISPOZIŢII FINALE

- Serviciul 112 va asigura recepționarea și prelucrarea corespunzătoare a informației de localizare primară asociate apelului primit, în vederea obținerii informației despre localizarea geografică.

- Bazele de date puse la dispoziție de furnizorii de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice în vederea obținerii informațiilor despre localizarea geografică și de identificare a apelanților sînt centralizate și exploatate unitar de Serviciul 112.

- Serviciul 112 şi serviciile specializate de urgenţă au obligaţia să asigure confidenţialitatea şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal, precum şi protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, în special a dreptului la inviolabilitatea vieţii private, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

- Serviciul 112 va implementa un sistem-pilot în vederea identificării eventualelor disfuncţionalităţi cu privire la transmiterea informaţiilor de localizare primară și de identificare a apelantului și remedierea acestora, potrivit dispoziţiilor prezentelor Condiții.

- După implementarea în rețelele publice de comunicații electronice a modificărilor necesare pentru implementarea serviciului național unic de urgență 112, Serviciul 112 va transmite furnizorilor respectivi, pentru coordonare, calendarul implementării sistemului-pilot și al efectuării procedurilor de testare, conform Planului de acțiuni privind implementarea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.241 din 03 martie 2016.

- Furnizorii de reţele și/sau servicii publice de comunicații electronice au obligaţia de a participa la efectuarea testelor, în condiţiile stabilite de Serviciul 112, şi de a colabora la soluţionarea operativă a disfuncţionalităţilor şi incompatibilităţilor identificate cu privire la transmiterea informaţiilor de localizare și identificare a apelantului.

- Prezentele Condiţii se interpretează de către ANRCETI şi se aplică în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

- Serviciul 112 și furnizorii de rețele și servicii publice de comunicații electronice vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea obligațiilor stabilite în prezentele Condiții.

- Prezentele Condiţii se completează de drept cu dispoziţiile legislaţiei şi reglementările Republicii Moldova emise în acest sens.

- RESPONSABILITĂŢI

- Nerespectarea prezentelor Condiţii conduce la aplicarea sancţiunilor stabilite de legislația în vigoare a Republicii Moldova.